binary	punch	IBM026 [alt]	IBM029	HW2000	HW2000-LP
0x0000	no-punch	blank	blank	015	blank
0x0200	[0]	0	0	000	0
0x0100	[1]	1	1	001	1
0x0080	[2]	2	2	002	2
0x0040	[3]	3	3	003	3
0x0020	[4]	4	4	004	4
0x0010	[5]	5	5	005	5
0x0008	[6]	6	6	006	6
0x0004	[7]	7	7	007	7
0x0002	[8]	8	8	010	8
0x0001	[9]	9	9	011	9
0x0900	[12][1]	A	A	021	A
0x0880	[12][2]	B	B	022	B
0x0840	[12][3]	C	C	023	C
0x0820	[12][4]	D	D	024	D
0x0810	[12][5]	E	E	025	E
0x0808	[12][6]	F	F	026	F
0x0804	[12][7]	G	G	027	G
0x0802	[12][8]	H	H	030	H
0x0801	[12][9]	I	I	031	I
0x0500	[11][1]	J	J	041	J
0x0480	[11][2]	K	K	042	K
0x0440	[11][3]	L	L	043	L
0x0420	[11][4]	M	M	044	M
0x0410	[11][5]	N	N	045	N
0x0408	[11][6]	O	O	046	O
0x0404	[11][7]	P	P	047	P
0x0402	[11][8]	Q	Q	050	Q
0x0401	[11][9]	R	R	051	R
0x0280	[0][2]	S	S	062	S
0x0240	[0][3]	T	T	063	T
0x0220	[0][4]	U	U	064	U
0x0210	[0][5]	V	V	065	V
0x0208	[0][6]	W	W	066	W
0x0204	[0][7]	X	X	067	X
0x0202	[0][8]	Y	Y	070	Y
0x0201	[0][9]	Z	Z	071	Z
0x0800	[12]	& [+]	&	037|020	?|+
0x0a00	[12][0]	none	none	020|037	+|?
0x0882	[12][8][2]	none	¢	032	;
0x0842	[12][8][3]	.	.	033	.
0x0822	[12][8][4]	□ [)]	<	034	)
0x0812	[12][8][5]	none	(	035	%
0x080a	[12][8][6]	none	+	036	■
0x0806	[12][8][7]	none	|	none	none
0x0400	[11]	-	-	057|040	!|-
0x0600	[11][0]	none	none	040|057	-|!
0x0482	[11][8][2]	none	!	052	#
0x0442	[11][8][3]	$	$	053	$
0x0422	[11][8][4]	*	*	054	*
0x0412	[11][8][5]	none	)	055	"
0x040a	[11][8][6]	none	;	056	≠
0x0406	[11][8][7]	none	¬	none	none
0x0300	[0][1]	/	/	061	/
0x0282	[0][8][2]	none	none	072	@
0x0242	[0][8][3]	,	,	073	,
0x0222	[0][8][4]	% [(]	%	074	(
0x0212	[0][8][5]	none	_	075	CR
0x020a	[0][8][6]	none	>	076	□
0x0206	[0][8][7]	none	?	077	¢
0x0082	[8][2]	none	:	012	'
0x0042	[8][3]	# [=]	#	013	=
0x0022	[8][4]	@ [']	@	014	:
0x0012	[8][5]	none	'	060	<
0x000a	[8][6]	none	=	016	>
0x0006	[8][7]	none	"	017	&